招标文件

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公（2019）044

采 购 人：徐州市公安消防支队

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二○一九年十二月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对专用车辆项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公（2019）044

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2019年12月12日前。在“徐州政府采购网”（ 网址：www.ccgp-xuzhou.gov.cn）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2019年12月25日北京时间上午10：30
2.开标时间：2019年12月25日北京时间上午10：30
3.开标地点：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源

交易中心3楼第八开标室（342房间）。友情提醒：扶手电梯上行右侧。

五、采购人

1．名称：徐州市公安消防支队

2．地址：徐州市云龙区潘塘高速立交桥东500米
    3．联系方法：0516-83069331

4. 采购项目联系人：孙钦云       电话：0516-83069331

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2. 地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）          邮编：221018

3．联系方法：0516-67019038、67019090

4．采购项目联系人姓名：刘颖     电话：0516-67019038、67019090

2019年12月4日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形。

21.1 投标保证金交纳：见招标文件第三章《投标资料表》。

21.2 退还方式：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

21.3 不予退还投标保证金的情形：

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（6）招标文件规定的其他情形。

21.4 投标保证金存放期间不计利息，有规定情形除外。

21.5投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，投标无效。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市公安消防支队 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 6.2 | 公证服务费： 中标人支付； 依据：《省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知》（苏价费〔2017〕114号）； 3、收费标准： 根据标的额（中标金额）大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 4、中标人实际支付：依收费标准计算的公证服务费的50%。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：标段一390万元；标段二160万元;标段三48万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3. “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 和或“信用中国（江苏·徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求和顺序装订 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标无效）： 1、投标人合法有效的法人的营业执照复印件； 2、财务状况报告，至少提供： ⑴投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表复印件1份； ⑵投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料复印件可不加盖公章）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 以下第五到第八部分需分标段编制（特别说明的除外） 五、技术部分 1、《所投产品的技术规格》（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、《项目实施方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 3、 所投产品的《消防产品认证证书》复印件。 六、商务部分 《售后服务方案和技术培训方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 七、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。）； 八、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 1、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 4、所投产品的环境标志产品认证证书复印件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）环境标志产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、所投产品的节能产品认证证书复印件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书复印件。复印件不需提交原件核查。 （2）节能产品认证证书复印件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标文件的份数： 投标人应编制投标文件正本一份及副本五份。 每份投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。 投标文件的副本可以是正本的复印件。 |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封要求：投标文件密封，标明投标人名称、项目编号，按照招标文件规定的时间，送达开标地点。 说明： 1、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。 2、采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执，出具签收回执不代表采购代理机构接受投标文件。投标文件拆封前，未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构退回拒收。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 |
| 20.6 | 报价要求：见招标文件第六章《采购需求》中“二、报价要求”。 |
| 20.7 | 投标人可以对其中任意一个或多个标段报价。 |
| 21.1 | 投标保证金交纳：不需交纳。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2019年12月25日北京时间上午10：30 |
| 22.2 | 投标文件开始接收时间：2019年12月25日北京时间上午10：00 投标文件接收截止时间：2019年12月25日北京时间上午10：30 投标文件的接收地点：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第八开标室（342房间） |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 标段一：干粉消防车、排烟消防车； 标段二：器材消防车； 标段三：宣传消防车。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 开标时间：2019年12月25日北京时间上午10：30 开标地点：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第八开标室（342房间）。友情提醒：扶手电梯上行右侧。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1、投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书复印件的，被确定为中标人。 2、都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件和所投产品的环境标志产品认证证书复印件的，被确定为中标人。 3、都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件和所投产品的环境标志产品认证证书复印件份数最多的，被确定为中标人。 4、第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市公安消防支队（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市公安消防支队（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市公安消防支队（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市公安消防支队（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市公安消防支队后勤处装备科 联系电话：0516-83069331 通讯地址：徐州市云龙区潘塘高速立交桥东500米 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 评标标准

标段一：

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”*10% 得分四舍五入保留小数点后1位。 |
| 技术部分 （40分） | 所投产品的技术规格 （20分） | 基本分为20分。 对投标文件中《所投产品的技术规格》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分20分； 每有一项“重要响应指标”不符合的，从基本分中减4分； 每有一项“非重要响应指标”不符合的，从基本分中减2分； 本项最高得20分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 |
|  | 产品评价(4分) | 1、投标文件中提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的所投干粉消防车的《消防产品认证证书》复印件，且在有效时间内（即“开标时间”当天在“认证证书有效期”内）的得2分。 2、投标文件中提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的所投排烟消防车的《消防产品认证证书》复印件，且在有效时间内（即“开标时间”当天在“认证证书有效期”内）的得2分。 不提供不得分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（16分） | 交货时间承诺（4分） | 360天及以上不得分，每提前15天得1分（不满15天的不得分），最高得4分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  | 时间进度安排（3分） | 对进度安排的合理性、可行性进行评价。 合理性（2分）：进度安排合理得2分；进度安排不合理得0分。 可行性（1分）：切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 不提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 质量保证措施（9分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得1-2分；不全面得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得1-2份；针对性不强得0分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较符合实际切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
| 商务部分 （30分） | 售后服务方案和技术培训方案 （30分） | 售后服务方案 (20分) | 质保期 （4分） | 1年及以下，不得分；每多1年，得2分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  |  | 售后服务方案（16分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得1-4分；不全面得0分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得1-5分；针对性不强得0分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得1-4分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得16分，最低得0分。 |
|  |  | 技术培训方案 （10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得1-3分；不全面得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得1-2分；针对性不强得0分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |

标段二、标段三:

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”*10% 得分四舍五入保留小数点后1位。 |
| 技术部分 （40分） | 所投产品的技术规格 （20分） | 基本分为20分。 对投标文件中《所投产品的技术规格》进行评价。 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分20分； 每有一项“重要响应指标”不符合的，从基本分中减4分； 每有一项“非重要响应指标”不符合的，从基本分中减2分； 本项最高得20分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 |
|  | 产品评价(4分) | 投标文件中提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的所投产品的《消防产品认证证书》复印件，且在有效时间内（即“开标时间”当天在“认证证书有效期”内）的得4分。 不提供不得分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（16分） | 交货时间承诺（4分） | 360天及以上不得分，每提前15天得1分（不满15天的不得分），最高得4分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  | 时间进度安排（3分） | 对进度安排的合理性、可行性进行评价。 合理性（2分）：进度安排合理得2分；进度安排不合理得0分。 可行性（1分）：切实可行得1分；可行性欠缺得0分； 不提供不得分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 质量保证措施（9分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得1-2分；不全面得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得1-2份；针对性不强得0分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较符合实际切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 |
| 商务部分 （30分） | 售后服务方案和技术培训方案 （30分） | 售后服务方案 (20分) | 质保期 （4分） | 1年及以下，不得分；每多1年，得2分。 本项最高得4分，最低得0分。 |
|  |  |  | 售后服务方案（16分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得1-4分；不全面得0分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得1-5分；针对性不强得0分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得1-4分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得16分，最低得0分。 |
|  |  | 技术培训方案 （10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得1-3分；不全面得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得1-2分；针对性不强得0分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得1-2分；可行性欠缺得0分； 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |

说明：

一、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

招标采购单位在评标时,要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

二、信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1、采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2、信用评价结果通过信用评价分和星级表示。

3、在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

4、具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

第五章  拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为徐州市公安消防支队。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为徐州市市区内的买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1标段  合同总价为￥           大写：人民币                    。

标段一：合同总价 =一辆干粉消防车的供货价(即卖方出具的一辆干粉消防车的《机动车销售统一发票》价格)+一辆排烟消防车的供货价（即卖方出具的一辆干粉消防车的《机动车销售统一发票》价格）；

标段二：合同总价 =一辆器材消防车的供货价(即卖方出具的一辆器材消防车的《机动车销售统一发票》价格)；

标段三：合同总价 =一辆宣传消防车的供货价(即卖方出具的一辆宣传消防车的《机动车销售统一发票》价格)。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

合同总价的百分之九十(90%)即￥           大写：人民币                 ，在车辆经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后30日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

标段一：卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的一份干粉消防车《机动车销售统一发票》及一份排烟消防车《机动车销售统一发票》；

2、

标段二：卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的一份器材消防车《机动车销售统一发票》；

2、

标段三：卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的一份宣传消防车《机动车销售统一发票》；

2、

质量保证金支付：

合同总价的百分之十(10%)即￥           大写：人民币                 ，在办理上牌手续后12个月后无质量问题，买方自收到卖方出具的收据（收据为合同总价的 10 %)后30日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

标段一：

1、

2、

标段二：

1、

2、

标段三

1、

2、

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（10）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限：见合同附件7。

5.2 交货地点为徐州市市区买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前3日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1安装要求：无。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后5日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格(技术性能)

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格 》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案和技术培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州市公安消防支队（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对专用车辆（项目名称）（项目编号：徐采公 (2019)044）标段    的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的0%提交的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%）。

6. 合同一式四份，具有同等法律效力，买方一份，卖方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：徐采公(2019)044]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章  采购需求

一、说明

(一) 采购人：徐州市公安消防支队

(二) 本项目采购的是非进口产品。

(三) 本项目为非专门面向中小企业的项目。

(四) 采购标的：专用车辆

1、标段一：干粉消防车1辆、排烟消防车1辆；

2、标段二：器材消防车1辆；

3、标段三：宣传消防车1辆。

(五) 项目基本概况介绍

本项目分三个标段采购专用车辆，包括车辆采购、售后服务及技术培训。

二、报价要求

1、标段一：不接受超过390万元（采购项目预算金额）的投标报价，其中干粉消防车不接受超过90万元（采购项目预算金额）的投标报价，排烟消防车不接受超过300万元（采购项目预算金额）的投标报价。

2、标段二：不接受超过160万元（采购项目预算金额）的投标报价。

3、标段三：不接受超过48万元（采购项目预算金额）的投标报价。

说明：本“二、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、数量要求

数量具体要求一览表

| 标段 | 名称 | 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 干粉消防车 | 1辆 |
|  | 排烟消防车 | 1辆 |
| 标段二 | 器材消防车 | 1辆 |
| 标段三 | 宣传消防车 | 1辆 |

四、技术规格(技术性能)要求

标段一：

(一) 标段一技术规格具体要求

1、干粉消防车技术规格要求：

1.1.整车参数

1.1.1外形尺寸：≥9800mm×2500mm×3800mm

1.1.2满载总质量：≤24100kg

1.1.3乘员人数：6人

1.1.4最高车速：90km/h

1.1.5灭火剂装载量：≥6000KG

1.2.底盘参数

1.2.1底盘规格：适用于消防车改装要求。

1.2.2驱动型式：6×4

1.2.3轴距：≥4600mm+1350mm

1.2.4发动机形式：直列6缸、涡轮增压、中冷柴油发动机

1.2.5 ★额定功率：≥276KW

1.2.6★排放标准：≥国Ⅴ

1.2.7变速箱形式：手动变速箱

1.2.8座位设置：双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。

1.2.9室内设备：内部带冷暖空调、收音机、倒车雷达影像；预留GPS卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。后排靠背处设置有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采结构钢板折弯而成，空气呼吸器框架卡具可调节，可放置6.8L-9L空气呼吸器。驾驶室内加装水泵的取力器开关、警报器及警灯开关等。

1.3上装参数

上装结构件组成：副车架、厢体、翻转脚踏板、铝合金卷帘门、后爬梯、内藏式罐（水罐）、干粉系统、电器系统、消防控制系统等。

1.3.1副车架：

1.3.1.1材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管。

1.3.1.2性能：底盘与副车架采用高强度复合连接。

1.3.2厢体：

1.3.2.1材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。

1.3.2.2★结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。

1.3.2.3车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。

1.3.2.4爬梯：车厢设置一架通往车顶的爬梯。

1.3.3帘子门

1.3.3.1材质：采用轻型铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。

1.3.3.2结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态。

1.3.3.3布局：器材箱左右后三侧。

1.3.4脚踏板

1.3.4.1材质：铝合金型材。

1.3.4.2★结构：采用铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能（弹簧及锁止机构），防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，采用防尘防滑设计。

1.3.4.3布局：器材箱及泵房左右两侧。

1.3.5电器系统

1.3.5.1警灯警报：车头前顶部设置长排式红色警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

1.3.5.2器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。

1.3.5.3频闪灯：车厢左右两侧上部各配置二盏频闪红色警灯。

1.3.5.4车外照明：车厢左右两侧上部各配置二盏LED侧照明灯。

1.3.5.5警示灯：车厢及脚踏板侧面均安装有内嵌式黄色警示闪光灯。

1.3.5.6车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯。

1.3.6干粉系统

1.3.6.1干粉罐

1.3.6.1.1材质：高强度压力容器钢板Q345R

1.3.6.1.2★数量：2个

1.3.6.1.3★灭火剂量：3000kg/个

1.3.6.1.4设计压力：1.55MPa

1.3.6.1.5工作压力：1.4MPa

1.3.6.1.6剩粉率：≤15%

1.3.6.2氮气瓶

1.3.6.2.1材质：37Mn

1.3.6.2.2数量：18只

1.3.6.2.3设计压力：15MPa

1.3.6.2.4容量：80L/只

1.3.6.3减压阀

1.3.6.3.1 ★数量：4个

1.3.6.3.2 ★最大输入压力：15MPa

1.3.6.3.3输出压力：1.4±0.05 MPa

1.3.6.3.4最大流量：2000立方米/h

1.3.6.3.5安全阀开启压力：1.6 MPa

1.3.6.4干粉炮

1.3.6.4.1数量：2门

1.3.6.4.2工作压力：1.2-1.4MPa

1.3.6.4.3流量：40kg/s

1.3.6.4.4射程：≥40m

1.3.6.4.5安装位置：车厢顶部

1.3.6.4.6控制方式：手动控制

1.3.6.4.7水平回转角度：0°~360°

1.3.6.4.8俯仰回转角度：-15°~60°

1.3.6.5干粉卷盘

1.3.6.5.1数量：2只

1.3.6.5.2卷盘胶管长：25mm×40m

1.3.6.5.3喷射率：≥2.5kg/s

1.3.6.5.4射程：≥12m

1.4随车器材清单

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 规格 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干粉加注漏斗 | 1只 |  |  |
|  |  | 活动扳手 | 2把 | 600×65mm |  |
|  |  | 塑料水桶 | 2只 | 9L |  |
|  |  | 氮气瓶充气软管 | 1根 | φ8×20,000 |  |
|  |  | 铁锹 | 1把 | 2# |  |
|  | GFJ817 | 尖斧 | 1把 | 817 mm |  |
|  | GT1 | 铁铤 | 1支 | 1000 mm |  |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | 1具 | 2kg |  |
|  |  | 原车工具 | 1套 |  | 底盘厂随车附件 |
|  | GB19151-2003 | 车用三角警告牌 | 1个 |  |  |

2、排烟消防车技术规格要求：

2.1.整车参数

2.1.1外形尺寸：≥8800mm×2500mm×3650mm

2.1.2满载总质量：≥17450kg

2.1.3乘员人数：2人

2.1.4最高车速：90km/h

2.1.5空气输出量：≥200000立方米/h

2.2.底盘参数

2.2.1本排烟消防车底盘财政部门已审核同意购买进口产品，本排烟消防车可以采购进口底盘。

2.2.2驱动型式：4×2

2.2.3轴距：≥5100mm

2.2.4发动机形式：直列六缸柴油发动机，消防专用不限扭发动机

2.2.5★额定功率：≥353KW

2.2.6★排放标准：≥国Ⅴ

2.2.7变速箱形式：手动变速箱

2.2.8★座位设置：主驾高舒适型空气悬挂座椅，副驾单人可调节座椅。

2.2.9室内设备：内部带冷暖空调、收音机、倒车雷达影像；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。

2.3.上装参数

上装结构件组成：副车架、厢体、翻转脚踏板、铝合金卷帘门、后爬梯、内藏式罐（水罐）、消防泵、水雾排烟系统、电器系统、消防控制系统等。

2.3.1副车架：

2.3.1.1材质：采用专用钢材制造而成的高强度矩管。

2.3.1.2性能：液罐与副车架采用具有扭矩削减性能的弹性连接座连接。

2.3.2厢体：

2.3.2.1材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。

2.3.2.2★结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材。

2.3.2.3车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。

2.3.2.4爬梯：车厢设置一架通往车顶的爬梯。

2.3.3帘子门

2.3.3.1材质：采用轻型铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。

2.3.3.2结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态。

2.3.3.3布局：器材箱左右两侧。

2.3.4脚踏板

2.3.4.1材质：铝合金型材。

2.3.4.2★结构：采用铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度 50cm，可承重 300kg 以上，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能（弹簧及锁止机构），防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，采用防尘防滑设计。

2.3.4.3布局：器材箱及泵房左右两侧。

2.3.5电器系统

2.3.5.1警灯警报：车头前顶部设置长排式红色警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

2.3.5.2器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动。

2.3.5.3频闪灯：车厢左右两侧上部各配置二盏频闪红色警灯。

2.3.5.4车外照明：车厢左右两侧上部各配置二盏LED侧照明灯。

2.3.5.5警示灯：车厢及脚踏板侧面均安装有内嵌式黄色警示闪光灯。

2.3.6消防泵

2.3.6.1类型：单级离心常压泵

2.3.6.2结构：入口法兰，DN130，出口法兰，DN65

2.3.6.3材质：铸钢壳体、铜质叶轮，不锈钢传动轴。

2.3.6.4 ★泵垫圈：机械轴封，免维护。

2.3.6.5额定压力：1.0MPa

2.3.6.6额定流量：20L/s

2.3.6.7真空泵：电动刮片式真空泵

2.3.6.8吸水深度：7m

2.3.6.9引水时间：≤35s

2.3.6.10★安装形式：中置式

2.3.7液罐

2.3.7.1容量： 2000L水

2.3.7.2材质： 304不锈钢，底、侧板4mm，其余3mm。

2.3.7.3安装形式：内胆式

2.3.7.4结构：1个人孔；1个溢流/卸压装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口。罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。罐顶采用防滑花纹板。

2.3.8水雾排烟系统（液压驱动）

2.3.8.1★空气输出量：≥正压200000立方米/h

2.3.8.2★正压风压：≥1700Pa

2.3.8.3★风筒直径：≥1600mm

2.3.8.4水雾流量：320—500LPM

2.3.8.5水雾喷射压力：0.8MPa

2.3.8.6喷嘴数量：≥60个（材质不锈钢）

2.3.8.7俯仰角度：-10°/+30°

2.3.8.8水平回转角度：360°

2.3.8.9★水雾射程：≥50m

2.3.8.10★最大工作高度：≥5000mm

2.3.8.11★静态高度：≥2300mm

2.3.8.12★宽度：≥2200mm

2.3.8.13重量：≤1500kg

2.3.8.14举升时间：≤24s（自最低点至最高点）

2.3.8.15回转时间：≤15s（回转360°）

2.3.8.16俯仰时间：≤15s（自-10°至+30°）

2.3.8.17★负压排烟系统与正压排烟系统分开，可单侧进行负压强排烟，也可单侧进行正压送风负压排烟距离：≥100 米（连接烟管）

2.3.8.18★正压送风距离：≥150 米（连接烟管）

2.3.8.19主排烟机液压马达技术参数：

2.3.8.19.1★最大压力：≥35MPa

2.3.8.19.2★工作压力：≥30MPa

2.3.8.19.3马达输入流量：≥260LPM

2.3.8.19.4主油路温度：最高温度为 80[℃ ]，最低温度为 -35[℃ ]

2.3.10消防控制系统

2.3.10.1结构：控制系统为仪表板操作形式，所有风机的操作均采用智能控制，可根据情况实现正压送风排烟及负压排烟，设有发电机转速表、电流表、电压表、漏电保护器、急停开关、换向开关、一键复位开关等；开关和指示灯标注有中文标识;操作可在车侧进行，或实现无线遥控操作，方便可靠。

2.3.10.2安装形式：车厢前部内右侧。

2.4.随车器材清单

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 规格 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-65-20 | 水带总成 | 2盘 | 65×20000mm | 卡式接口，13kg级 |
| 2 | FB450 | 地上消火栓扳手 | 1把 | 450mm |  |
| 3 | FB800 | 地下消火栓扳手 | 1把 | 800 mm |  |
| 4 | FH80 | 护带桥 | 2件 | 80 mm |  |
| 5 | FP470 | 水带包布 | 4个 | 470 mm |  |
| 6 | KJK65×80Z | 异径接口 | 1个 | 65(雄)×80(雌) | 卡式接口 |
| 7 |  | 铁锹 | 1把 | 2# |  |
| 8 | GFJ817 | 尖斧 | 1把 | 817 mm |  |
| 9 | GT1 | 铁铤 | 1支 | 1000 mm |  |
| 10 |  | 手提式干粉灭火器 | 1具 | 2kg |  |
| 11 |  | 水桶 | 2个 |  |  |
| 12 |  | 原车工具 | 1套 |  | 底盘厂随车附件 |
| 13 | GB19151-2003 | 车用三角警告牌 | 1个 |  |  |
| 14 |  | 正负压排烟管 | 2根 | Φ600X10m |  |

说明: 以上加“★”标志的为重要响应指标;以上未加“★”标志的为非重要响应指标。

(二) 标段一的投标文件要求

1、投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2、《所投产品的技术规格》包括以下内容：对应以上“(一) 标段一技术规格具体要求”，逐条列出所投产品的技术规格。

标段二：

(一) 标段二技术规格具体要求

1、器材消防车技术规格要求

1.1底盘

1.1.1底盘型号：适用于消防车改装要求

1.1.2外廓尺寸：≤9210mm×2500mm×3848mm

1.1.3满载质量：≤20100kg

1.1.4★发动机功率： ≥240kw

1.1.5排放标准：≥国Ⅴ

1.1.6最高车速：≥110km/h

1.1.7乘员人数：≥2

1.1.8驱动型式：4×2

1.1.9变速箱：手动变速箱

1.1.10轴距：≥5000mm

1.2驾驶室、乘员室

1.2.1结构:单排座双开门，车门开启角度不小于85°，全钢框架焊接结构，液压缸倾翻、带安全锁止装置。

1.2.2室内设备：顶部安装有长排警灯，内部带冷暖空调、收音机、倒车雷达影像；预留北斗导航卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。

1.3上装

1.3.1上装概述

主要用于野外炊事工作，可在一小时内供应150人的饭菜、开水及提供照明电源。配有高效的封闭式燃油节能炉灶及配套设备和各种厨具等。配有外接、对外供电2套供电系统，能制作主食1-2种，菜3-4种，汤1种，集送餐、加工饭食于一体的多功能饮食后勤保障。

1.3.2厢体

车内底部敷设防滑大花纹铝板，厚度3mm，并布置可清洗地垫。

厢体两侧板采用开翼门，可实现展开、半展开作业，全展开后作业面积增加1倍，展开后下有多点支撑平台，上有遮雨棚。并配备上下铝合金梯；

支撑腿每侧设3个，保证底板翻门的稳定性，同时，在下翻踏板两侧靠边设置可拆卸扶手，保证操作员在车边时的安全性。

车顶设有电动换气天窗，车内设有强力抽油烟机

功率: ≥200W

风量：≥16立方米/min。

1.3.3配电设备

1.3.3.1发电机：

1.3.3.1.1额定频率：50Hz

1.3.3.1.2 ★额定功率：≥10kWA

1.3.3.1.3额定电压（AV）： 220V

1.3.3.1.4★额定电流（AC）：≥45A

1.3.3.1.5防护等级：IP54

1.3.3.1.6启动方式：电启动和手动启动

1.3.3.1.7★发电机带推车，方便发电机运送

1.3.3.2配电设备：在附近有外接电源时可直接为厢体内的电器设备提供交流电源，并设置切换开关。设置配电柜具有输入电压指示，电流指示及输出指示灯功能，并设置漏电保护器。

1.4存储设备

1.4.1储物柜：配备能够储存单兵食品及厨具、调料、单兵（辅助）以及其他杂物的不锈钢储物柜，满足150人需求，包含快餐盘、筷子、勺子、刀具、锅铲等。

1.4.2水箱：设置容积≥1000L，采用304不锈钢，底部设置排污口，罐体外侧设置有液位计的水箱，为全车提供洁净的水。

1.4.3水路系统：采用食品级PPR材质，水龙头采用不锈钢材质可360度旋转，方便使用，软管采用不锈钢编织软管，防冻防裂，螺纹连接。

1.5加工设备

1.5.1蒸箱：用于单兵自热食品加热、冷饭菜再加热，以及蒸米饭、馒头等。

1.5.1.1热负荷：≥25kW

1.5.1.2噪音：≤80 db

1.5.1.3★排气方式：直排式

1.5.1.4电源：交流220 V

1.5.1.5蒸饭能力: ≥25 kg/次

1.5.1.6馒头类: ≥200 个(100克/个)

1.5.2燃油炉灶：用于食品加工,菜肴的炒制、冷饭菜再加热,可供150人食用。灶具以柴油为燃料，采用不锈钢材质，不锈钢炖菜灶、炒菜灶各1套。

1.5.2.1燃料种类：柴油

1.5.2.2热负荷：≥45kW

1.5.2.3噪音：≤80 db

1.5.2.4排气方式：直排式

1.5.2.5电源：交流220 V (用于鼓风)

1.5.2.6★电耗: 300 W

1.5.3水槽及操作台：用于清洗主、副食品以及饮具、餐具，用于烹饪食材的加工。水槽采用304不锈钢，操作台面选用不锈钢材料。

1.5.4切菜机：选用机械自动切菜机，用于自动传送、切菜。

1.5.4.1工作效率：≥350kg/h

1.5.4.2功率：≥550W

1.5.5多功能绞肉机：用于肉类食品加工、辣椒等佐料加工。

1.5.5.1★工作效率：140kg/h

1.5.5.2功率：≥800W

1.6饮用水设备

1.6.1净水器：设置以吸附置换过滤为主的中央超滤净水机。

1.6.1.1控制器：手动

1.6.1.2★流量：1.4吨/h；

1.6.1.3KDF反应装置：配套（1节）

1.6.1.4活性炭：纤维活性炭ACF

1.6.1.5沸石：斜发沸石

1.6.1.6进水要求：市政自来水

1.6.2车载水泵：将水箱中的水提供给洗水槽、燃油炉灶、蒸饭柜和热水器。

1.6.2.1工作电压（DC）：220V

1.6.2.2★流量：1.2吨/h；

1.6.2.3最大输出压力：0.1Mpa

1.6.3热水器：提供热水，供单兵食品泡制和直接饮用。

1.6.3.1工作电压：220V

1.6.3.2工作频率：50Hz

1.6.3.3★储水量：30L

1.7消毒设备

1.7.1消毒柜：选用组合型食具消毒柜

1.7.1.1额定电压/频率：220V/50Hz

1.7.1.2★输入功率：200W

1.7.1.3消毒方式：组合型（臭氧+紫外线）

1.7.1.4烘干方式：PTC热风烘干

1.7.1.5产品容积：≥90 L

1.7.1.6紫外灯管寿命：≥5000h

1.7.2灭菌灯：采用紫外线对厢体内部进行消毒，抑制细菌的生长繁殖，保障厢体内部卫生。

1.8加热设备

车内配备大容量加热设备一台, 用于食品加工及再加工。

1.8.1额定电压/频率：220V/50Hz

1.8.2输入功率：≥1000W

1.8.3微波输出功率：≥800W

1.8.4内腔容积: ≥20L

1.9冷藏设备

车内配备四门冷藏设备一台, 用于食品冷藏。

1.9.1额定电压/频率：220V/50Hz

1.9.2容积: ≥1000L

1.9.3温度范围：-6～12℃

1.9.4★具备车辆行驶时能够自动制冷

1.10辅助设备

1.10.1就餐桌椅：随车配备折叠型带遮阳棚就餐桌椅10套，满足40人同时用餐，就餐桌椅折叠后放置于车箱内。

1.10.2灭火器：随车配有2具二氧化碳灭火器

1.10.3后登梯、舱顶把手：厢体后部安装后登梯。固定于厢体，在顶部相应位置装有舱顶把手，供登顶使用。

1.10.4随车照明系统：在车厢上方设置卧式升降照明灯1套，可以根据现场使用情况，实现近距离大面积的照明和远距离的集中照明，满足对夜间作战现场提供照明需求。

1.10.4.1系统工作电压：DC24V

1.10.4.2灯具工作电压：DC24V

1.10.4.3光源型式：聚光

1.10.4.4灯具工作电流：28A

1.10.4.5★灯具功率：150（LED）×4(W)

1.10.4.6水平旋转角度：365°

1.10.4.7垂直旋转角度：330°

1.10.4.8带自动复位功能。

说明: 以上加“★”标志的为重要响应指标;以上未加“★”标志的为非重要响应指标。

(二) 标段二的投标文件要求

1、投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2、《所投产品的技术规格》包括以下内容：对应以上“(一) 标段二技术规格具体要求”，逐条列出所投产品的技术规格。

标段三：

(一) 标段三技术规格具体要求

1、宣传消防车技术规格要求

1.1底盘

1.1.1外廓尺寸：≥5995mm×2000mm×3200mm

1.1.2★发动机功率：≥72kw

1.1.3排放标准：≥国Ⅴ

1.1.4最高车速：≥98km/h

1.1.5乘员人数：≥3

1.1.7驱动型式：4×2

1.1.6变速箱：手动变速箱

1.2视频播放系统

1.2.1 P6户外全彩LED屏

户外全彩屏: 2688mm×1536mm

管芯：R、G、B

像素点间距：≤6mm

亮度：≥6500cd/m²。

峰值功耗：≤1200W/m²

平均功耗：≤600W/m²。

使用寿命：不低于10万小时

防水等级:户外IP67 标准

1.2.2★电气集中控制系统

采用标准机柜集成各宣传模块后台管理系统并集中控制，保障设备供电、音视频输入与输出、导播切换、监听监看、数据储存等操作便捷。

1.2.3音频输出终端

功率放大器：≥250W

车载专用高品质音频输出终端2台，可以播放存储的典型案例、防火、初火扑救、地逃生自救等消防宣传视频，能配合使用模拟灭火教育演练系统，满足 3D 动态显示要求。

1.2.4控制终端

不低于酷睿双核CPU Intel I3，内存不低于4G，显存不低于1G，硬盘不低于500G，键盘鼠标，DVD光驱，U盘接口。

1.3单红LED条屏

★P10单红条屏（3840mm×320mm）及配套软硬件

点间距不大于：10mm

1.4机械控制系统

1.4.1★液压升降系统:≥1500mm

1.5液压折叠消防大舞台

1.5.1长宽尺寸: ≥2800mm×1400mm

1.6消防互动软件系统

1.6.1硬件：不小于42寸触摸屏显示器+主机，不低于CPUIntel I5，内存不低于4G ，硬盘不低于500G，机械式硬盘。

1.7电源保障及控制系统

1.7.1静音发电机组，输入电压：220V，输出电压：220V，电流：50A。7米以上，噪音不得超过70分贝。要保证整车完全使用时供电充分稳定。

1.7.2外接电源接口；电源输出插座×3。

1.7.3★ 220V移动线盘

1.7.4电源集中控制箱，整车布线，电路保护。

1.8模拟灭火系统

模拟火灾场景,利用电子灭火器进行灭火。

1.9移动消防体验馆

迷宫,模拟烟雾系统,模拟火焰,红外限高逃生演练模块,人体感应语音播报模块。

1.10消防装备展示

1.10.1配备包括简易防护面具、水枪、水带、腰斧、斧头、消防栓扳手、手动报警器、温感报警器等装备。

1.11整车

1.11.1整车尺寸不低于（长×宽×高）5995×2000×3000mm,厢体框架式结构，骨架采用型材焊接，厢体边缘外包角、厢体门，翻门均采用专用型材一次性模压成型。

1.11.2厢体内地板采用花PVC环保地垫，防腐防锈、耐酸耐碱。厢体内部装饰采用房车专用PVC环保装饰板，无色无味，平整美观，易清洁。

1.11.3防腐处理：驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐防锈处理。

1.11.4电子设备的安装、防震防水处理。

1.11.5所有标准五金件均使用不锈钢材质配件。

1.11.6所有表面处理光滑平整。

1.11.7整车采用烤漆工艺，主色为消防红。

1.11.8车体两侧及后部均贴有夜间反光警示贴。

1.11.9车辆安装红色警灯警报。

说明: 以上加“★”标志的为重要响应指标;以上未加“★”标志的为非重要响应指标。

(二) 标段三的投标文件要求

1、投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2、《所投产品的技术规格》包括以下内容：对应以上“(一) 标段三技术规格具体要求”，逐条列出所投产品的技术规格。

五、标段一、标段二、标段三的项目实施要求

(一)交货时间要求：卖方（中标人）应于合同生效日后，360天内将合同标的全部交付并验收完毕。

(二) 投标文件要求：

1、投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2、《项目实施方案》包括以下内容：

(1) 交货时间承诺（注明交货时间提前的具体天数）；

(2) 生产进度安排；

(3) 质量保证措施。

六、售后服务要求和技术培训要求

(一) 标段一、标段二、标段三的售后服务具体要求

1、质保期要求：从验收之日起，整车（含底盘）不低于1年。

2、售后服务要求：

（1）质保期内非人为原因的损坏和生产质量问题由卖方（中标人）负责免费维修。卖方（中标人）对产品提供终身技术服务支持。质保期内的一切费用由卖方（中标人）负责。质保期后的维修服务只收取材料费。

（2）较大的故障在24小时内到达现场，迅速查明原因并予以排除；一般故障12小时内响应，通过电话和其它信息方式指导买方（采购人）操作维修人员排除；

（3）卖方（中标人）应定期回访巡检，并建立回访巡检制度。

（4）卖方（中标人）应制定售后服务保障措施。

（二）标段一、标段二、标段三的技术培训要求

(1) 费用: 免费。

(2) 内容：操作、维护、简单的故障诊断与排除。

(3) 效果：能够独立操作；能够独立日常维护与保养；能够进行简单的故障诊断与排除。

(三) 投标文件要求

1、投标文件中提供《售后服务方案和技术培训方案》文件。

2、《售后服务方案和技术培训方案》需分标段编制。

3、《售后服务方案和技术培训方案》包括以下内容：

(1) 售后服务方案:

① 质保期；

②售后服务方案：包括售后服务响应时间承诺；售后服务机构人员情况；质保期内服务内容及服务方式；质保期外服务内容及服务方式；回访巡检方案及售后服务保障方案等内容以及投标人认为其他需要说明的内容。

(2) 技术培训方案。

七、标段一、标段二、标段三的项目验收标准和程序

(一) 项目验收标准：

1、车辆的漆面必须清洁光亮，不得有脱漆、划痕和瘪窝。车辆内部的座椅及其他内饰件应完整清洁，不得有划伤、污点。车辆内、外部的灯光齐全、有效。空调完好无损，效果应达到国家标准。车辆在行驶过程中不得有异常响声，制动、转向应灵活、有效。

2、车辆配置和随车配件符合出厂标准，齐全完备。

3、以卖方（中标人，下同）的投标文件和卖方的澄清、说明或者更正为验收标准；卖方的投标文件和卖方的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；卖方的投标文件和卖方的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(二) 验收时需提交的书面文件：

1、机动车销售统一发票；

2、车辆合格证；

3、底盘合格证；

4、车辆保修卡或保修手册；

5、底盘质量保修卡；

6、车辆使用说明手册（中文）；

7、底盘使用说明书；

8、发动机号码拓印件；

9、底盘号码拓印件；

10、车辆配置详单；

11、随车器材清单；

12、车辆跟踪服务卡。

(三) 项目验收程序：

合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出试运行、验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日进行试运行、验收。

八、特别说明

1、合同价格构成说明

标段一：合同总价 =一辆干粉消防车的供货价(即卖方出具的一辆干粉消防车的《机动车销售统一发票》价格)+一辆排烟消防车的供货价（即卖方出具的一辆干粉消防车的《机动车销售统一发票》价格）；

标段二：合同总价 =一辆器材消防车的供货价(即卖方出具的一辆器材消防车的《机动车销售统一发票》价格)；

标段三：合同总价 =一辆宣传消防车的供货价(即卖方出具的一辆宣传消防车的《机动车销售统一发票》价格)。

2、标段一、标段二、标段三的交货地点要求：交货地点为徐州市市区内的买方（采购人）指定地点。

九、招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“《合同专用条款》”中的“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据专用车辆项目[项目编号：徐采公(2019)044]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

货币单位：人民币元

| 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 标段一： 干粉消防车1辆、排烟消防车1辆 |  |
| 总价（大写）： |

| 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 标段二：器材消防车1辆 |  |
| 总价（大写）： |

| 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 标段三：宣传消防车1辆 |  |
| 总价（大写）： |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

（分标段编制）

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

标段

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |
| “小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位” 总价合计： |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

### 3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

４．产品制造企业为“微型”或“小型”或“监狱企业”或“享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总价合计”。

５. 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

（分标段编制）

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

标段

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（专用车辆）项目（项目编号：徐采公 (2019)044）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6.中小企业声明函

（分标段编制）

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

标段

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加徐州市公安消防支队单位的专用车辆项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型，可多选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（专用车辆）项目（项目编号：徐采公 (2019)044）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_徐州市公安消防支队_单位的_专用车辆_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：专用车辆

项目编号：徐采公(2019)044

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：   专用车辆，项目编号： 徐采公（2019）044）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日